INFORME SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LA VEGA DEL CONGOSTO.

Perales de Tajuña, abril 2.008.

En el último Plenario de marzo surgieron bastantes preguntas de tipo “técnico” sobre los problemas para instalar riego por goteo en las parcelas de la vega del Congosto (en la carretera de Perales a Morata) que son en las que tenemos casi toda la producción. Como el Plenario tenía muchos temas decidimos que el GT-GG hiciera un informe sobre el asunto. Señalar que se basa en un proyecto técnico (con visitas a fincas, empresas, cálculos, planos, presupuesto, etc) que hicimos a principios de 2.006. Aquí va…

Pues lo dicho, hicimos un estudio-proyecto en 2.006 “en cumplimiento de la decisión tomada en el Plenario de 2 de abril de 2.005 (celebrado en los locales de La Prospe) acerca de la realización de un proyecto y ejecución de una instalación de riego a presión (aspersión o goteo) para mejorar las condiciones de trabajo del l+s trabajador+s (ahorrar tiempo de riego y tareas pesadas relacionadas con el azadón: subir lomos, abrir y cerrar surcos)”.

¿Por qué no se ha ejecutado entonces?. Buena pregunta... Las respuestas son de muy variado signo y condición, y unas son hechos ciertos y otras riesgos a valorar. Dejando a parte un momento todos los factores referentes a la dinámica de nuestro grupo de trabajo y de la cooperativa -en cuanto a la toma de decisiones y priorización de tareas- pudimos identificar los siguientes condicionantes:

- Estabilidad de las tierras: para tener tiempo suficiente para amortizar la instalación de riego. Se trata de 4 parcelas prácticamente juntas, de las que 2 pertenecen a un mismo propietario y otra a otro. Una cuarta parcela está “en situación irregular” (ver informe Situación de las parcelas del BAH-Perales de septiembre 2.007), por lo que no se tiene contacto con el propietario. En principio uno de los dueños no se opondría pero depende del tipo de obra que hubiese que hacer (pozo, balsa,,,). El diseño de la instalación puede amoldarse relativamente a las expectativas que nos hagamos tras plantearle el proyecto al propietario (que los materiales sean más o menos trasladables a otro sitio por si acaso). Sin embargo, el pasado año ese mismo propietario nos comunicó que debíamos abandonar una porción de una de las parcelas porque pertenecía a un familiar suyo, alquilándonos otra que por su ubicación no podría formar parte de la misma instalación de riego. Habría que indagar con mayor certeza sobre la situación real de las demás subparcelas para ver si realmente sus propietarios pueden garantizar un tiempo mínimo de arrendamiento o dependen de terceras personas. http://maps.google.es/?ie=UTF8&ll=40.229382,-3.386686&spn=0.003596,0.007253&t=h&z=17

http://maps.google.es/?ie=UTF8&t=h&ll=40.229079,-3.38535&spn=0.001798,0.003626&z=18

- Toma de agua: esta supone la mayor dificultad técnica. Tomamos el agua de un sistema de acequias de hormigón sobreelevadas pertenecientes a la Comunidad de Regantes de Perales. Uno de los problemas es que la Comunidad de Regantes no funciona formalmente desde hace más de 20 años. No existen turnos de riego por lo que para regar se depende de la buena voluntad, de todas aquellas personas que tienen sus tierras antes de la nuestra, para que no nos corten el agua -día sí, día también- para regar ellos,

Es decir no se puede garantizar un flujo de agua constante ni una periodicidad regular del mismo (tampoco de su caudal cuando lo hay).

Esto sin mencionar: que este año por ejemplo han cortado el agua casi 2 meses sin aviso previo para unas obras; o todos los problemas relacionados con el Plan Urbanístico (tenemos un fuerte enfrentamiento con el Presidente de la Comunidad de Regantes, hermano del alcalde); o el proyecto de gaseoducto que atravesaría toda esa vega hacia la central de Morata (si finalmente se hiciese). Agroecología en un contexto hostil…

- Calidad del agua: por una parte la calidad del agua del Tajuña a su paso por la comunidad de Madrid deja bastante que desear (como casi todos los ríos próximos a la capital). Sobre esto poco podemos hacer en la Vega del Congosto (a diferencia de las tierras que tenemos en la Vega del Lugar que se riega con agua de manantiales). El río atraviesa terrenos calizos y yesíferos con lo que se trata de un agua alcalina y (“acidez” superior a 7,5) rica en calcio (más de 200 mg/l), bastante dura. Esto representa un problema de cara al atasco de las tuberías y goteros. http://www.chtajo.es/pdf_tajo/calidad/icatajo/27_2007.pdf

- Horario de Trabajo: que los horarios y tiempos de riego sean compatibles con nuestro horario de trabajo. En verano salimos de Madrid a las 7 h y dejamos el campo a las 14 h de lunes a viernes más una tarde de 17 h a 22 h. Si un sistema de riego físicamente más cómodo nos alargase el horario o nos lo cambiase de manera significativa no mejoraría nuestras condiciones de trabajo. El factor limitante vuelve a ser el caudal disponible en la toma de agua que nos dirá cuanta superficie podemos regar de una sola vez cada vez que reguemos. Si por ejemplo, solo hubiese agua para 1/5 de la tierra tardaríamos 5 veces más en regarla que si hubiese agua suficiente para toda la tierra. Requiere riegos pequeños y frecuentes con lo que hay que estar atento a abrir y cortar los riegos más veces.

- Capacidad de financiación económica: disponemos de un Fondo Cooperativo destinado a nuevas inversiones, pero como todo tiene un límite. Es más relativo todo lo relacionado con la toma de agua estable. En cualquier caso varias veces la cantidad que en principio habíamos apartado para el tema (1.500 €).

- Posibilidad de auto-montaje: el P.V.C. se acopla con pegamentos y requiere cierta experiencia de montaje. El Polietileno es de montaje sencillo hasta un diámetro de 63 mm (2").

- Agronómicos:

- Tipo de cultivos: rotación de cultivos al aire libre de unas 30 especies diversas (más de 50 variedades) de hortaliza ecológica de temporada. Como cada cultivo va cambiando de sitio con la rotación hay que diseñar una instalación que sirva para todos los casos.

- Tipo de suelo: condiciona la disponibilidad para la planta del agua regada en el suelo. Condiciona el marco de los goteros dentro de la línea (para poder disponer de una franja húmeda continua en las líneas de cultivo). Juega a nuestro favor el contenido de arcilla de nuestros suelos.

- Técnicas de cultivo: marcos utilizados en función de la biología de la especie cultivada y las técnicas aprendidas en la zona pero también de la maquinaria usada y ahora del marco del sistema de riego.

- Conocimientos de manejo: somos conscientes de nuestra inexperiencia en el manejo de este tipo de riego (normalmente manejamos el riego tradicional "a pie" por surcos y eras y el riego por aspersión). Es más contamos con una pequeña experiencia negativa el año 2.003 en los cultivos de coles en los que no supimos manejar con éxito el goteo (por el contrario contamos con otra positiva en la alcahofa). Para ello hemos realizado varias visitas a explotaciones y empresas del sector y consultado bibliografía relacionada.

POSIBLES ALTERNATIVAS:

Lo que se suele llamar “la alternativa cero” o sea no instalarlo y seguir como hasta ahora supondría:

► un ahorro de la inversión y en gasolina de funcionamiento (al no usar motor) para destinar a otros proyectos de la cooperativa

► la incorporación de los gomones de plástico como distribuidores para el riego por gravedad ha supuesto, en los últimos años, un ahorro de trabajo considerable, si bien un gasto también.

► seguir manteniendo unos marcos de cultivo relativamente grandes (y por tanto una superficie total en cultivo grande) con los gastos de labores y estercolado que suponen y de trabajo.

Si continuamos contemplando la opción del goteo algunas propuestas para solucionar los problemas que ha impedido su ejecución serían:

| “COLECCIÓN DE PROBLEMAS” : | PROPUESTAS A SOPESAR : |
| --- | --- |
| Estabilidad de las tierras | Diseñar una instalación trasladable a otras tierras por si acaso. Lo cual implica que esté menos adaptada a las parcelas actuales. Enterarse bien de la propiedad de las tierras. |
| Toma de agua con caudal irregular | Conseguir o construir un depósito o balsa suficientemente grande para ir acumulando el agua necesaria |
| Calidad del agua | Analizar el agua para conocer la dimensión real del problema Limpiar la instalación de riego con alguna sustancia ácida (lo menos tóxica posible) cada cierto tiempo para eliminar las obstrucciones de cal. |
| Horario de trabajo | Diseñar la instalación de riego priorizando el que entre en el horario de trabajo frente a otros criterios técnico-económicos. Estudiar el coste de automatizar el riego. |
| Financiación | Empezar con el goteo sólo en una parte de la superficie. |
| Auto-montaje | Instalar Polietileno con un diámetro máximo de 2 pulgadas. Investigar si el ahorro en materiales u otras mejoras justifican pagar que nos hagan el montaje. |
| Agronómicos y de manejo | Dedicar en invierno un tiempo a la formación sobre el manejo del riego por goteo (visitas, sesiones, etc) Pedir asesoramiento a otros agricultores. |

En cualquier caso, como ya se ha comentado en otras ocasiones, la ejecución de este proyecto requeriría del apoyo de un grupo de personas de la cooperativa que dediquen tiempo a averiguar sobre algunas cosas (sobre todo soluciones técnicas y presupuestos); y dada la naturaleza difícilmente modificable a corto-medio plazo de algunos problemas (agroecología en un contexto hostil: planes urbanísticos, desorganización de la comunidad de regantes, calidad del agua…) que decidamos toda la cooperativa en qué dirección arriesgarnos y en cuales no …

ANEXO 1: ALGUNAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL RIEGO POR GOTEO:

Como el informe se ha centrado en explicar los problemas que han impedido la instalación del riego por goteo parece conveniente señalar las ventajas e inconvenientes del sistema, respecto del riego por gravedad (surcos y eras) que realizamos hasta ahora, para quien no las conozca.

|  | VENTAJAS: |  | INCOVENIENTES: |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ | Al aplicarse el agua con mayor frecuencia la planta sufre menos estrés hídrico y mejora su salud y producción. | ✘ | Es uno de los sistemas de riego más caros. Debe evaluarse la relación costes/beneficios de todo tipo para ver si se justifican los gastos y trabajos de inversión y mantenimiento. |
| ✔ | Mejora la eficiencia del agua de riego pues la localiza sólo junto a las raíces con lo que se ahorra agua respecto de otros sistemas. | ✘ | Necesidades de mantenimiento: los goteros frecuentemente se taponan a pesar del equipo de filtrado que necesita asimismo su propio mantenimiento. |
| ✔ | Mejora la uniformidad del riego en toda la parcela pues con el riego por gravedad es preciso que pase agua en exceso por los cabeceros para que se riegue todo suficientemente. | ✘ | Es necesario recoger las líneas de riego al final de cada campaña para labrar y volverlas a instalar. Para algunos trabajos es necesario apartarlas también durante el cultivo. |
| ✔ | Facilita el control de las hierbas ya que casi sólo se desarrollan en la zona mojada por los goteros. Esto supone un gran ahorro de esfuerzo en uno de los trabajos mayores de la huerta. | ✘ | Las raíces ocupan poco volumen de suelo (sólo activas en la parte que se humedece al regar). La reserva de agua para el cultivo es pequeña por lo que es muy sensible a averías en el sistema de riego (revisar constantemente para arreglar rápido). |
| ✔ | Ahorra mucho trabajo de trazado con máquinas y manual al no precisar levantar lomos y acequias y distribuidores de tierra para conducir el agua a las plantas como obliga el sistema de riego por gravedad. | ✘ | Acumulación de sales en las zonas de raíces. Según la salinidad del agua y el régimen de riegos o lluvias los cultivos pueden verse afectados y necesitar otro tipo de riego suplementario para lavar las sales. |
| ✔ | Ahorra mucho trabajo físico de abrir y cerrar surcos y distribuidores de tierra mientras se riega. El goteo permite realizar otros trabajos en otras partes de la huerta mientras se está regando. | ✘ | Requiere cierta formación y aprendizaje en el manejo y mantenimiento pues estamos acostumbrados a otros sistemas de riego (afecta también a otros trabajos de la huerta). |

ANEXO 2:

Tierras Vega del Lugar :

http://maps.google.es/?ie=UTF8&t=h&ll=40.236541,-3.350905&spn=0.003596,0.007253&z=17

http://maps.google.es/?ie=UTF8&t=h&ll=40.238703,-3.350905&spn=0.003595,0.007253&z=17